## Slide 1
算法原理与阶段验证
低空无人机单机与集群态势判读算法
本地实现基线 · v3.2 · situation-rule-v2.3.0
01 / 32
算法原理与实现
项目适配与阶段验证
从可用数据到单机、集群结论与解释证据
汇报人：待填写 部门：待填写 评审日期：待填写
Notes: 本次汇报围绕现有可获得数据，解释从轨迹、身份和地图到群体、队形、意图、评分与辅助评估的计算过程。重点讲清方法原理、项目适配和验证范围。正文23页，附录9页。算法功能与性能结果分别标注证据，不把仿真性能当作真实识别准确率。
取材：本地实现基线 · v3.2 · situation-rule-v2.3.0
本页材料：本地实现基线 · v3.2 · situation-rule-v2.3.0

## Slide 2
算法原理与阶段验证
可用数据、计算能力与输出目标
project_reference §1.2、§3.1；同次 case_request.json
02 / 32
分析起点：上游已形成的目标轨迹、身份记录与空间设施数据
输出主线
成员关系 → 队形与行为 → 意图与评分 → 证据及质量状态
当前样本的可计算范围不等于长期供数条件；后者仍需公司联调确认。
当前样本输入 | 本例具备的信息 | 支撑的计算与输出
目标轨迹与属性 | 13个目标；位置与时间序列 | 分组、队形、行为、单机与群体结论
身份关联与白名单 | 设备、飞手、白名单各4条 | 身份状态、聚类前逐目标豁免
飞行计划 | 0条 | 协议支持匹配；本例无计划证据
设施与圈层 | 3个设施、3个圈层 未提供独立空域 | 空间关系、相关设施、趋近证据
设备与资源 | 未提供 | 对应辅助评估输出缺失状态
Notes: 我们的分析从上游已经形成的目标轨迹开始。本例有13个目标，设备、飞手和白名单各4条，地图包含3个设施与3个圈层，没有飞行计划、探测设备和资源输入。表格把这些输入与可计算能力逐项对应：轨迹支持分组、队形和行为，身份支持状态判断和豁免，空间数据支持关系与趋近证据。协议能够接收某类数据，不代表本例已经提供。最终响应既要有业务判断，也要保留缺失输入与质量状态；公司长期供数条件仍需联调确认。
取材：project_reference §1.2、§3.1；同次 case_request.json

## Slide 3
算法原理与阶段验证
总体计算链路与共享中间产物
参考 §2.2–§2.4；子算法与中间产物分模块展开
03 / 32
01 标准化请求
02 清洗与双窗口
03 空间上下文
04 身份与豁免
DBSCAN／PointNet
运动与行为特征
单机／集群规则
十维评分
ETA／覆盖
资源辅助评估
结构化结果
解释与诊断
有效豁免独立输出
共享产物：空间上下文与成员特征
群体、行为、空间分别提供依据；单机与集群各自判读
空间上下文与请求内特征共享；群体和单机结论分别计算。
Notes: 空间分析在聚类前执行，形成每个目标的SpatialContext；身份和计划豁免也在聚类前逐目标执行。非豁免无人机进入短窗聚类、群内对齐、PointNet和行为提取。意图及评分分别处理群体与成员，共享空间依据和请求局部特征。最后生成辅助评估、证据与诊断。每次请求自带历史，不等于跨请求持续跟踪。
取材：参考 §2.2–§2.4；子算法、模型与中间产物在下一页展开
本页材料：参考 §2.2–§2.4；子算法、模型与中间产物在下一页展开

## Slide 4
算法原理与阶段验证
身份关联与聚类前豁免
project_reference §16.1–16.2；Word §23.1–23.2；附录A1
04 / 32
targetId → 规范化SN
设备记录／状态／有效期
personId → 飞手记录
SN → 白名单／计划
完整度与有效性分别计算
存在记为1、缺失记为0；有效期另判。
重复有效设备拒绝；冲突白名单禁用并诊断。
按优先级逐目标判断
有效白名单？
演练允许清单？
有效计划匹配？
均未命中：群体分析
前三项任一命中 → 独立豁免结果
计划：当前位置满足航线与高度门控；
历史匹配比例用于合规解释。
非无人机另走观察分支。
豁免发生在聚类前；一个合法成员不能让附近其他成员一同豁免。
Notes: 先看上部身份关联：目标绑定规范化SN，SN关联设备、白名单和计划，设备的personId关联飞手。身份完整度统计四类信息是否存在，有效性另外检查状态与时间，两者不能混同。重复有效设备会拒绝请求，冲突白名单禁用并诊断。下部是聚类前的逐目标豁免，依次检查有效白名单、演练允许清单和有效计划。命中成员独立输出，其他成员继续分析。计划豁免使用当前位置的航线与高度门控；公式中的长窗匹配比例用于合规解释。一个合法成员不能让邻近目标连带豁免。
取材：project_reference §16.1–16.2；Word §23.1–23.2；附录A1

## Slide 5
算法原理与阶段验证
轨迹预处理、窗口与特征生成
project_reference §3.3、§4；同次 case_trace.json
05 / 32
清洗与坐标统一
时间倒序拒绝；同时间戳取最后完整观测
同位置不同时刻保留，表达悬停
毫秒转秒；UTM平面坐标；核对高度基准
意图窗口：120秒／最多240点
适配器：末12点／聚类最多11段
直线度：首尾距离／路径长度
同一轨迹产生多组特征，供不同下游模块使用；
单一特征不能直接证明真实意图。
窗口、时间单位和高度基准必须随特征保留，避免混用。
特征组 | 计算差异与用途
速度、方向 | 引擎近期均值；聚类稳健中位数
悬停、跨度 直线度 | 轨迹行为证据；使用各自窗口
设施相对运动 | 边界距离、趋近与时间估计
群体一致性 | 同设施、航向与ETA离散度
实际成员示例 | 14.52 m/s；跨度69.57 m；直线度≈1
Notes: 轨迹先统一时间和坐标语义。倒序时间拒绝，相同时间戳保留最后完整观测；同位置不同时刻的点保留，以免清洗掉悬停。意图使用120秒、最多240点的窗口，适配器使用末12点，聚类最多使用11个有效运动段。右表说明同一轨迹会形成不同用途的特征：引擎速度是近期均值，聚类使用稳健中位数，设施相对运动和群体一致性又有各自条件。直线度是首尾距离与路径长度的比值。本例成员的速度14.52米每秒、跨度69.57米、直线度接近1，这些是计算证据，不能直接当成真实意图标签。
取材：project_reference §3.3、§4；同次 case_trace.json

## Slide 6
算法原理与阶段验证
空间关系计算与上下文构建
project_reference §16.9–16.10；Word §23.9–23.10；附录A4
06 / 32
几何关系与边界距离
到最近边界的距离
内外关系＋高度适用性＋边界容差
距离按实际时间回归；负斜率的含义取决于内外状态。
候选筛选 → 确定性排序 → SpatialContext
共享上下文字段
scope／uncertainty；主区域与区域类型
所属空域、关联设施；圈层与运动趋势
边界距离、命中记录
关联范围参考边界；高度未知保留不确定性；防控空域与禁飞区ID分别保存。
阶段 | 判定依据
有效候选 | 有效期、几何、高度与外层关联范围
命中候选排序 | 严重程度 → 边界距离 → 稳定ID
未命中候选排序 | 最近边界距离 → 严重程度 → 稳定ID
Notes: 空间计算先解决几何关系，再组织可共享上下文。左侧示意当前点到最近边界的距离；趋势公式以真实时间为自变量。边界距离下降在区域外表示趋近，在区域内可能表示向出口运动，因此必须结合内外状态解释。右侧展示候选筛选和排序：有效期、几何、高度及外层关联范围共同约束候选；命中时优先严重程度，未命中时优先最近边界距离，再用稳定ID消除并列。SpatialContext保存主区域、所属空域、关联设施、圈层、运动趋势和不确定性。边界容差10米、外层关联范围5000米是当前基线，高度未知不能强行判为已知不相关。
取材：project_reference §16.9–16.10；Word §23.9–23.10；附录A4

## Slide 7
算法原理与阶段验证
多设施场景下的证据作用域
engine.py _spatial_context_key / _same_primary_context / _facilities_for_context
07 / 32
设施 A
设施 B
成员空间上下文集合
确定主上下文
选取同作用域成员
意图／评分／ETA
使用一致设施依据
A方向的成员
B方向的成员
已知不相关与空间不可用分别处理；后者不直接套用低档上限。
Notes: 群体内不同成员可能关联不同设施。引擎先选主空间上下文，再限定其空间评分成员集合。不能用设施A的趋近特征、设施B的距离和另一区域的命中拼成一个高风险结论。若圈层未明确绑定设施，仅在无竞争候选且全图只有一个设施时允许兼容回退，多设施情况下不会随意找全图最近者。这里的图是方法反例，实际状态还由高度和有效期共同确定。
取材：engine.py _spatial_context_key / _same_primary_context / _facilities_for_context
本页材料：engine.py _spatial_context_key / _same_primary_context / _facilities_for_context

## Slide 8
算法原理与阶段验证
DBSCAN复合距离与邻域分组
project_reference §16.3–16.4；Word §23.3–23.4；附录A2
08 / 32
有效运动段／真实时间差
速度与单位方向稳健统计
尺度标准化／可靠度门控
预计算距离 → DBSCAN
低速、启停、明显转向控制方向或速度贡献；成对可靠度取两者最小值。
A
B
C
D
A、B、C：链式连通成一簇
D：单目标簇
解释示意矩阵
eps=1.5，min_samples=1；复合距离不是米数；正常路径仍保留平方规模成对矩阵。
D | A | B | C | D
A | 0 | 0.8 | 2.1 | 4.0
B | 0.8 | 0 | 1.0 | 3.2
C | 2.1 | 1.0 | 0 | 2.4
D | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 0
Notes: 这一页把距离形成与DBSCAN分组放在同一条链路。有效运动段用真实时间差计算，速度和单位方向取稳健统计；低速、启停和明显转向控制相应可靠度。位置、方向和速度分量归一化后组成复合距离，成对可靠度取双方较小值。随后把预计算距离矩阵交给DBSCAN。本项目eps为1.5，min_samples为1，因此有效目标自身即可满足核心点条件，孤立目标仍形成单目标簇。下方示意矩阵中A与C虽然不直接相邻，仍通过B连通成簇。这里的距离不是米数，正常路径仍有平方规模的成对矩阵开销。
取材：project_reference §16.3–16.4；Word §23.3–23.4；附录A2

## Slide 9
算法原理与阶段验证
三类运动场景的聚类回归实值
method_evidence.json；现行SplitClusters；本轮实际执行
09 / 32
单帧转向
A末点
B末点
D(A,B) = 1.000
一簇：A、B
悬停与缓行
A末点
B末点
D(A,B) = 1.000
一簇：A、B
持续反向
A末点
B末点
D(A,B) = 5.845
两簇：A / B
相同eps=1.5；局部米制轨迹各列独立缩放，菱形标出末点。
Notes: 三列来自已有回归固定输入的真实执行。第一组一个目标最后一帧转向，方向可靠度归零但仍与稳定同伴成组。第二组悬停和缓行，方向不被强行放大。第三组持续相反方向，运动差异稳定存在，应分为两个单机簇。显示的是这三例的行为，不是大样本聚类准确率。本轮选定12项回归通过，与历史103项存在重叠，不累加。
取材：method_evidence.json；现行SplitClusters；本轮实际执行
本页材料：method_evidence.json；现行SplitClusters；本轮实际执行

## Slide 10
算法原理与阶段验证
队形输入的时间对齐与空间标准化
method_evidence.json pointnet；BasicFormProc；同次五成员输入
10 / 32
UTM原始末位置
坐标：米
方向旋转后
坐标：米
均值居中
坐标：米
最大绝对值归一化
坐标：无量纲
同一五成员真实输入；群内至少两个共同时间戳，三机及以上进入五类分类。
Notes: 这里所有颜色始终表示相同成员，来自同次五成员案例。先取群内共同时间戳的前后两个位置集合，用平均位移估计方向，随后旋转到统一方向、均值居中和最大绝对坐标归一化。前帧主要用于方向计算，网络实际输入是当前二维点集。各子图独立等比缩放，所以尺度变化应由标注解释，不能从图上直接比较距离。归一化结果与正式类BasicFormProc逐点一致。
取材：method_evidence.json pointnet；BasicFormProc；同次五成员输入
本页材料：method_evidence.json pointnet；BasicFormProc；同次五成员输入

## Slide 11
算法原理与阶段验证
PointNet网络结构与当前核验
PointNetClassifier.forward；project_reference §16.7–16.8；完整训练方法见附录A3
11 / 32
二维点集／转置
B × N × 2 → B × 2 × N
Conv1d 2→128
B × 128 × N
Conv1d 128→128
B × 128 × N
Conv1d 128→128
B × 128 × N
三层卷积核均为1，各层接BN＋ReLU；逐点共享权重，无T-Net。
lengths掩码
B × 128 × N
全局最大池化
B × 128
FC 128→128
ReLU／Dropout 0.3
FC 128→5
logits／argmax
训练方法与结构
变长补齐＋掩码；交叉熵＋Adam
51,333参数；推理eval模式，通常B=1
按点维N聚合，排除填充点
当前可核验结果
五成员固定样本：vshape
逆序点输入：logits最大差9.54×10⁻⁷
独立分类效果：证据尚未核实
逆序检查是单样本一致性证据；代码注释acc 0.905不作为当前系统准确率。
Notes: 网络输入是经过标准化的二维点集，先从B乘N乘2转置，再经过三层核大小为1的Conv1d，各层带BN和ReLU。各点共享参数，不沿点序卷积，也没有T-Net。lengths掩码排除填充点后，沿点维执行全局最大池化，再经过128维分类头与五类输出。当前共有51,333个可训练参数，推理使用eval模式，通常逐群B为1。训练代码保留变长点集、交叉熵和Adam流程，完整损失与参数表放在附录A3。当前固定五成员样本预测vshape，逆序输入的logits最大差约9.54乘10的负7次方。这是单样本数值一致性证据，不能作为独立分类准确率。
取材：PointNetClassifier.forward；project_reference §16.7–16.8；完整训练方法见附录A3

## Slide 12
算法原理与阶段验证
意图候选生成与确定性选择
参考 §8.1–§8.2、§8.5；F06
12 / 32
运动、群体、空间
身份与计划特征
19项规则
分别评估
主意图与其他候选
保留触发证据
排序：优先级 → confidence → 完整度 → 代码
单机与集群各自评估；无候选时空意图并复核
I-28不作兜底；规则confidence不是校准概率。
输入：行为／群体／空间／身份特征 产物：主意图、候选与证据 核验：规则回归
Notes: 统一特征帧汇集身份、运动、空间和群体信息。19项启用规则各自生成候选，记录触发成员、优先级、confidence和完整度。候选先按优先级、再按置信和完整度排序，最后用代码稳定消除并列。同意图去重后选最强项。I-13可以由圈层命中支持，I-29需要身份来源不可用。规则评分是可解释排序量，不是动机的真实概率。
取材：参考 §8.1–§8.2、§8.5；F06
本页材料：参考 §8.1–§8.2、§8.5；F06

## Slide 13
算法原理与阶段验证
历史投票成立后，还要检查最新运动状态
参考 §8.3；F07；以下为方法示意
13 / 32
五个评估时刻，各自只使用当时已有观测
t−4
有效 / 命中
t−3
缺失 / 不可用
t−2
有效 / 命中
t−1
有效 / 命中
t0
有效 / 命中
最新门控
闭合速度与朝向仍成立
至少3个有效评估＋至少3次命中＋最新门控
同一端点不重复计票；缺失、过旧或重复观测不补成命中。
输入：请求内历史观测 产物：因果投票与最新门控 核验：23项I-24定向用例
Notes: I-24以轨迹末时刻为基准构造五个历史评估时刻，每个时刻仅看当时已存在的观测。旧端点不能重复计票，缺失和断档不能补成命中。有效票、命中票与最新运动门控共同决定现行规则输出。此处解释已有规则的因果时间设计，测试通过证明编码场景下的边界行为，不证明真实场景误报率。
取材：参考 §8.3；F07；以下为方法示意
本页材料：参考 §8.3；F07；以下为方法示意

## Slide 14
算法原理与阶段验证
群体一致性特征与独立成员判读
参考 §8.4；F08；启发式而非通信图模型
14 / 32
成员与设施
至少3成员，同一设施
趋近占比
至少2/3，长窗距离减小≥30米
方向离散
相对圆均值最大角差≤25°
ETA离散
有效值至少2个，极差≤20秒
群体ETA特征与公共ETA路径不同；没有推断真实通信关系或控制角色。
Notes: 群体一致性综合同设施、趋近成员比例、航向离散度与ETA离散度。它是当前启发式特征组合，几何队形不能单独证明协同行为。成员的意图和威胁仍独立计算，不把群体结论复制给每个目标。对于缺失时间或设施信息应保留不可用状态；本页参数是当前规则定义，需要独立标注验证。
取材：参考 §8.4；F08；启发式而非通信图模型
本页材料：参考 §8.4；F08；启发式而非通信图模型

## Slide 15
算法原理与阶段验证
十维威胁评分与案例复算
project_reference §9；同次 case_response.json；完整修正公式见附录A6
15 / 32
配置权重（%）
公式中的权重取0–1；图中显示百分比。
同一评分链：计算顺序与本例数值
1 十维加权＋飞手偏置
本例十维加权值45.65
2 置信修正 → 截断／取整
本例置信修正为0，取整46
3 硬规则抬底 → 空间约束
本例抬底为0，最终46分mid
另一组：32.23 → 32分low
单机与群体分别计算；权重属于当前规则基线，分数不是经统计标定的损失概率。
Chart: 
| 意图 | 空域 | 高度 | 行为 | 趋势 | 合规 | 集群 | 机型 | 载荷 | 飞手
权重（%） | 18 | 16 | 16 | 16 | 6 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2
Notes: 左侧显示十个维度的配置权重，柱图用百分数，公式使用0到1的权重。单机和群体分别计算评分。右侧将顺序与实际算例对应：先十维加权并处理飞手偏置，再置信修正与截断取整，随后硬规则抬底和空间约束。本例五成员组的加权值为45.65，置信修正和抬底为0，最终为46分mid；四成员组由32.23得到32分low。完整修正公式见附录A6。这个例子说明评分链可以复算；权重是当前规则配置，分数不是经过统计标定的损失概率。
取材：project_reference §9；同次 case_response.json；完整修正公式见附录A6

## Slide 16
算法原理与阶段验证
边界时间与设施 ETA 的三条计算路径
airspace_analysis.py；intention_recognition.py:429；engine.py:2103
16 / 32
空域边界穿越
适配器设施ETA
引擎设施ETA回退
边界距离按真实时间回归
运动条件成立才外推
最近3点每步距离变化
乘窗口平均时间间隔
同一主设施与成员作用域
有效速度大于0.5 m/s
输出：predictedBoundaryCrossingSeconds
设施ETA：有效适配器值 → 条件回退 → null
边界时间和设施时间分别解释；当前不模拟未来转弯、绕障或多分支轨迹。
Notes: 边界时间来自对边界距离随真实时间的回归，仅在满足趋近或离开条件时估计。设施ETA优先采用适配器的有效同设施估计，它使用最近3点距离变化和取用窗口平均采样间隔。若没有有效值，主引擎在空间相关、设施明确、趋近与有效速度条件满足时，以主设施距离除以作用域最大速度回退。两种设施量多成员汇总可能不是同一成员的距离速度组合，属于近似。没有依据时返回null，不能统归因为缺资源。
取材：airspace_analysis.py；intention_recognition.py:429；engine.py:2103
本页材料：airspace_analysis.py；intention_recognition.py:429；engine.py:2103

## Slide 17
算法原理与阶段验证
覆盖与基础资源辅助评估
project_reference §16.13–16.14；Word §23.13–23.14；字段语义见附录A7
17 / 32
代表点覆盖与组合值
代表点
覆盖外成员
C：有效且覆盖代表点的设备
p：输入概率；组合形式采用独立事件假设
请求内资源评估流程
群体等级／分数排序 → 按成员数形成需求
检查启用、范围与响应条件
按响应时间、距离排序
取可用数量 → 扣减本请求余量
输出：分配数、剩余量、响应时间、评估状态
ETA缺失时，响应时限筛选不生效。
代表点覆盖不等于全群覆盖；输入概率与successRate不作为实测效能；缺输入单列状态。
Notes: 辅助评估分成两条既有计算分支。左侧以群体代表点检查设备覆盖，再对输入概率使用失败乘积的补集形式组合。图中保留一个覆盖外成员，提醒代表点覆盖不等于全群覆盖，概率参数和独立性也尚未实测校准。右侧是请求内基础资源评估：依据群体顺序和成员需求，检查启用、范围与响应条件，排序后记录可用数量及本次请求余量。ETA缺失时响应时限筛选不生效。输出是分配数、余量、响应时间和状态；缺输入与覆盖不足要分开表达，successRate也不能写成实测效能。
取材：project_reference §16.13–16.14；Word §23.13–23.14；字段语义见附录A7

## Slide 18
算法原理与阶段验证
同一次请求的完整算法输出
同次 case_request／case_response／case_trace；project_reference §11.1
18 / 32
13个目标输入
4个目标独立豁免
9个目标进入聚类
形成5＋4两组
响应同时保留：群体结论＋成员独立结论＋空间依据＋质量诊断
同一个requestId贯穿输入、追踪和响应；缺失原因属于输出，建议不表示已执行设备控制。
输出字段 | 5成员组 | 4成员组
成员关系 | 保留5个成员ID | 保留4个成员ID
PointNet队形 | vshape | vshape
主意图 | I-13 | I-29
威胁评分 | 45.65 → 46（mid） | 32.23 → 32（low）
空间与解释证据 | 关联上下文、触发成员与观测量 | 关联上下文、触发成员与观测量
辅助状态 | 本例缺设备、资源及有效设施ETA | 本例缺设备、资源及有效设施ETA
Notes: 现在用同一次请求把前面的模块串起来。13个目标中4个有效白名单成员在聚类前独立豁免，其余9个形成5成员组和4成员组。两组PointNet输出均为vshape，主意图分别为I-13与I-29，最终评分分别为46和32。表中同时列出成员关系、空间上下文、触发成员和观测证据，说明系统交付的不只是一个分数。这个案例没有设备和资源输入，也缺有效设施ETA，相应状态必须保留。所有输入、追踪和响应使用同一个requestId；成员结论独立计算，建议输出不表示已经控制真实设备。
取材：同次 case_request／case_response／case_trace；project_reference §11.1

## Slide 19
算法原理与阶段验证
多无人机场景的优化位置与计算方法
参考 §12.5；Word第18.1–18.7节
19 / 32
行为特征
逐目标分析
统一数组与NumPy规约
轨迹跨度
Python点对循环
广播矩阵求最大距离
回退分组
遍历候选与查索引
KD-tree＋ID字典
成员特征
集群与成员重复计算
一次请求内缓存复用
本次案例／基准均启用向量化；模型预热与空间复用未单独量化。
启用条件：VECTORIZED_FEATURES=1；Docker已设置；直接Python未设置时走legacy
Notes: 优化对应明确计算位置：行为特征批处理、跨度矩阵化、请求内特征缓存，以及回退分组候选的KD-tree。稳健聚类和空间一致性属于方法适配，不能与计算提速混为同一种证据。实际启用依赖VECTORIZED_FEATURES配置，Docker和本次取证启用向量化，直接Python启动默认可能走旧路径。
取材：参考 §12.5；Word第18.1–18.7节
本页材料：参考 §12.5；Word第18.1–18.7节

## Slide 20
算法原理与阶段验证
仿真实验设置与路由P95
results.json；project_reference §12.5；完整矩阵见附录A8
20 / 32
CPU／进程内／串行热态；曲线为每架120输入点
实验覆盖
4种目标数 × 3种输入长度
× 2种布局 = 24组合
72份输入／3个随机种子
576次计时＋144次预热
路由P95
100目标：466–580 ms
200目标：935–1182 ms
分散：每5架邻近，组间约650m
密集：末位置集中于几十米内
P95：24次样本取有序第23项；不含网络、排队与并发。
240输入点在120秒窗内实际保留121点；尚无业务时延阈值，未绘制达标线。
Chart: 目标数（架）
| 10 | 50 | 100 | 200
分散布局 | 65.82 | 280.91 | 579.88 | 1181.71
密集布局 | 67.78 | 247.18 | 466.34 | 935.11
Notes: 性能曲线必须连同测量条件阅读。实验覆盖4种目标数、3种输入长度和2种布局，共24组合；3个随机种子形成72份输入，执行576次计时和144次预热。左侧曲线展示每架120输入点的路由P95，在CPU、进程内、串行热态条件下，100目标约466至580毫秒，200目标约935至1182毫秒。P95按每组24次样本的有序第23项计算。分散与密集布局分别说明目标的空间分布；测量不含网络、排队和并发。240输入点受120秒窗口限制实际保留121点，也不能直接解释为处理了完整240点。
取材：results.json；project_reference §12.5；完整矩阵见附录A8

## Slide 21
算法原理与阶段验证
报告计算收益，同时保留场景与结果差异
results.json：components、cacheComparison；缓存差异复核
21 / 32
跨度矩阵化
20.07倍
120点：4.64 → 0.23 ms
数值差 < 2×10⁻⁹米；仍是平方开销
请求内成员缓存
降低16.13%
100目标：548.18 → 459.78 ms
每请求计算200→100次；算法data一致
KD-tree回退
分散4.36倍
密集：0.38 → 1.26 ms，反而更慢
成员集合一致；不代表正常DBSCAN加速
行为向量化
耗时比13.16
100目标：57.85 → 4.40 ms
加速6／减速9／转向3项判定不同
Notes: 跨度向量化在直接120和240点组件测量约20和24倍，仍为平方复杂度。请求内缓存减少重复特征计算，100目标条件下路由中位约下降16%。KD-tree稀疏回退加速而密集退化。行为批量提取有明显提速，但加减速、转向与置信字段存在差异，最终意图尚未证明等价。模块收益不能乘起来当整体加速比。
取材：results.json：components、cacheComparison；缓存差异复核
本页材料：results.json：components、cacheComparison；缓存差异复核

## Slide 22
算法原理与阶段验证
阶段验证结果与证据边界
project_reference §12、§16.15；method_evidence.json；results.json
22 / 32
本轮辅助输入测试使用独立夹具；不能与13目标贯穿案例混为同一响应。
功能回归、仿真耗时和独立识别效果是不同证据；不把回归通过率写成准确率。
验证对象 | 当前可报告的证据 | 尚需独立核验
功能与分支 | 历史103项；本轮12/12定向回归通过 | 更多边界与真实输入组合
本轮12项构成 | 聚类3项＋身份豁免7项＋辅助状态2项 | 与历史项重叠，不累加
聚类与队形 | 三类聚类回归；两组队形；单例点序检查 | 独立成员标签、混淆矩阵与F1
意图与评分 | 规则断言、触发证据、同次评分复算 | 独立标注、误报漏报与等级一致性
计算性能 | 24组合／576计时；中位数与P95 | 部署并发、网络、冷启动、长尾
优化一致性 | 跨度数值误差、缓存data、成员集合 | 行为路径差异；最终意图未证明等价
ETA与辅助评估 | 完整／缺失输入分支；字段与条件检查 | 抵达真值与完整资源输入对照
Notes: 验证按证据性质分开报告。历史103项功能回归保留原口径，本轮12项定向测试全部通过，其中聚类3项、身份豁免7项、辅助输入状态2项，与历史项重叠，不能相加。聚类与队形有固定输入和模型输出，但独立成员标签与分类效果仍缺；意图和评分有规则断言与复算，也仍需真实标注。计算性能有24组合、576次计时，部署并发与冷启动尚未验证。优化一致性还需要保留行为路径差异，ETA需要抵达真值。本轮完整资源分支使用独立测试夹具，不属于13目标贯穿案例。
取材：project_reference §12、§16.15；method_evidence.json；results.json

## Slide 23
算法原理与阶段验证
项目贡献与下一阶段验证
参考 §13；代码、模型、配置和输入哈希见案例回执与性能材料
23 / 32
本阶段构成
复用：DBSCAN与PointNet等子算法
适配：双窗口、可靠度与共享空间
判读：独立规则、评分及可用性
优化：矩阵化、索引与请求缓存
下一步评审事项
确认公司实际持续输入条件
补齐独立效果标签与验收指标
固定运行模式与处理周期
验证并发、冷启动及完整辅助路径
交付固定输入、代码／模型／配置版本、结构化结果和可回放证据。
Notes: 本阶段贡献由基础模型复用、数据条件适配、可解释判读和计算优化组成。适配重点包括身份冲突与逐目标豁免、可靠度距离、群内时间对齐和统一空间作用域。接下来优先补独立真值效果评价、模型训练记录以及部署并发条件。方法原理、工程代码与已有结果已经能够对应，仍需按真实供数和业务要求验证阈值。
取材：参考 §13；代码、模型、配置和输入哈希见案例回执与性能材料
本页材料：参考 §13；代码、模型、配置和输入哈希见案例回执与性能材料

## Slide 24
算法原理与阶段验证
A1 身份与计划判定表
v32_gateway.py；engine.py _target_exemption
24 / 32
条件 | 当前行为 | 影响
无SN | registrationStatus=unknown | 身份来源不足
有SN，无有效设备记录 | unregistered | 明确未登记路径
重复有效设备SN | 拒绝请求 | 防止任意选择
有效白名单重复／型号冲突 | 禁用相关白名单并诊断 | 不能据此豁免
计划当前点不在路线容差内 | 该计划不命中 | 保留正常判读
多条计划命中 | 偏差、申报时间、ID排序 | 稳定选择并留记录
Notes: 这页保留异常和冲突语义。计划匹配包括时间、身份、当前位置路线和高度；长窗匹配比例另作合规证据。优先级选择原因不抹去其余命中记录。完整度和有效性分开，以免过期记录被误认为没有来源。
取材：v32_gateway.py；engine.py _target_exemption
本页材料：v32_gateway.py；engine.py _target_exemption

## Slide 25
算法原理与阶段验证
A2 聚类伪代码与特殊配置
SplitClusters；当前参数；正常DBSCAN与回退分组分别计量
25 / 32
01 提取末位置与有效短窗运动段
02 中位速度／单位方向，估计可靠度
03 分别标准化位置、方向和速度
04 成对取最小可靠度，计算完整距离矩阵
05 DBSCAN(metric=precomputed, eps=1.5, min_samples=1)
06 输出成员集合与成员集合生成的ID
无可用分组才走引擎距离／航向连通回退；当前无持续群体身份跟踪。
Notes: 距离矩阵先完整构造，所以不能将正常路径描述成KD-tree的复杂度。min_samples为1时邻域连通可解释结果，但不保证任意两簇内成员都两两接近。伪代码与本地实现一致，不额外添加跨请求标签平滑。
取材：SplitClusters；当前参数；正常DBSCAN与回退分组分别计量
参数基线：eps=1.5、min_samples=1、最多11段；源为config.ini与SplitClusters。
本页材料：SplitClusters；当前参数；正常DBSCAN与回退分组分别计量

## Slide 26
算法原理与阶段验证
A3 网络参数、训练方法与证据
project_reference §16.7–16.8；Word §23.7–23.8；Origin训练实现
26 / 32
输入2维／隐藏128／5类／Dropout 0.3
卷积核1；无T-Net；lengths排除填充。
训练与评估流程
独立训练／评估文件 → 变长补齐与掩码
交叉熵＋Adam＋验证损失学习率调度
输出分类报告与混淆矩阵
当前证据
权重与架构已核对；固定五成员输出vshape
逆序输入最大logits差9.54×10⁻⁷
没有本轮重训或成套独立分类效果记录
训练代码可追溯不等于当前权重精度已认证；acc 0.905注释不作为系统准确率。
结构 | 参数量
Conv1d 2→128 | 384
Conv1d 128→128 ×2 | 33,024
BatchNorm ×3 | 768
FC 128→128 | 16,512
FC 128→5 | 645
合计 | 51,333
Notes: 附录保留网络结构参数和训练方法的完整依据。三层卷积参数分别为384、16,512、16,512，三层BN共768，两个全连接分别为16,512和645，总计51,333。训练代码使用独立训练与评估文件、变长补齐与掩码、交叉熵损失、Adam以及基于验证损失的学习率调度，并支持分类报告和混淆矩阵。当前可确认的是权重与架构、固定案例预测及逆序输入的数值差异。本轮没有重训，也没有足以证明当前权重90.5%准确率的成套独立记录。
取材：project_reference §16.7–16.8；Word §23.7–23.8；Origin训练实现

## Slide 27
算法原理与阶段验证
A4 空间相关性与高度不确定性
airspace_analysis.py；engine.py空间作用域
27 / 32
圈层、法定禁飞区、设施分别有标识；主区域与设施关联不可混用。
参数基线：边界容差10 m；外层关联范围5000 m
情况 | 空间处理 | 下游语义
命中有效区域 | relevant | 同一主上下文判读
区域外且接近外warning边界 | 按关联范围筛选 | 不使用全图任意最近设施
已知超出关联范围 | irrelevant | 本地评分限制；不做本地ETA/分配
地图不足／高度不可比较 | unavailable或uncertain | 保守复核，避免错误低档化
多个设施但未明确绑定 | 不猜测设施 | 设施ETA可能为空
Notes: 区域已命中、外部关联范围、高度未知与设施绑定是不同判断。当前实现保留scope和uncertainty标志。irrelevant表示已知超出本地关联，unavailable表示无法确定，不能把两者都当成安全或低风险。
取材：airspace_analysis.py；engine.py空间作用域
配置基线：边界容差10米，外层关联范围5000米。
本页材料：airspace_analysis.py；engine.py空间作用域

## Slide 28
算法原理与阶段验证
A5 启用规则与原始定义差异
参考 §8.2、§14.3；原需求与当前行为分列
28 / 32
30项目录 ≠ 30项已经实现
启用：01、02、03、05、08、10、11、12、13、14、15、17、18、21、22、24、26、29、30
保留原始定义，追加实际行为；目录名称不等于真实动机已被证实。
差异条目 | 原始定义 | 当前实际行为
悬停时间 | 旧表各自阈值 | I-05／10／15统一10秒
I-28 | 目录兜底意图 | 禁用；无候选时空意图并复核
飞手偏置 | 负3 | 全部low为−4；任一high为＋5
R3高度 | 高于130米 | 130至180米，含端点
Notes: 业务目录保留30个代码，当前启用19项，I-28禁用。原定义和当前行为并列保留，避免修改文档后失去需求追溯。规则标签表示现行观测判据，不直接断言真实动机；空业务代码仍可能有法定禁飞区特殊结论。
取材：参考 §8.2、§14.3；原需求与当前行为分列
本页材料：参考 §8.2、§14.3；原需求与当前行为分列

## Slide 29
算法原理与阶段验证
A6 评分公式、修正顺序与空间约束
参考 §9.2–§9.3；F09–F11；原生Office Math
29 / 32
加权与置信修正
取整、抬底与空间限制
参数和边界
默认等级线36／66
置信扣分：6／3／0
区间：<0.70／<0.85／其余
飞手：任一high＋5
全部low−4，其余0
66在部分规则中为下限
空间不相关：封顶35
空间未知：不套此封顶
Notes: 这页保留精确计算顺序供答疑：加权和飞手偏置、置信调整、截断取整、硬规则、空间限制。等级阈值是当前配置。ETA的三条计算路径在正文23页单独展示，避免与评分公式混为同一量。
取材：参考 §9.2–§9.3；F09–F11；原生Office Math
本页材料：参考 §9.2–§9.3；F09–F11；原生Office Math

## Slide 30
算法原理与阶段验证
A7 辅助评估字段的实际语义
defense_analysis.py；代码代数核对与已有回归
30 / 32
当前数量约束下，多成员足量分支化简为平均输入概率；仅作模型定义解释。
字段／方法 | 实际含义 | 边界
combinedDetectionProbability | 覆盖代表点的输入概率组合 | 独立事件形式，未校准
allocatedResourceCount | 本次请求内分配数量 | 不跨请求持久扣库存
responseTimeSeconds | 已分配资源响应时间汇总 | ETA缺失时不受ETA门控
successRate | 旧模型公式适配值 | 不等于实测效能
available / partial / unavailable | 输入与可计算状态 | 不等同能力足够／不足
Notes: 现行资源分配最多取成员需求数量。数量不足时评估值为0；多成员且足量时分配数与成员数比为1，旧公式在当前路径化简为平均输入单元概率。因此不能凭successRate名称称其为全群成功概率。缺资源、无覆盖和能力不足必须按各自状态解释。该模型需要标定；当前仅用于基础辅助提示。
取材：defense_analysis.py；代码代数核对与已有回归
本页材料：defense_analysis.py；代码代数核对与已有回归

## Slide 31
算法原理与阶段验证
A8 完整性能矩阵与缓存一致性
results.json/api；cache_difference_audit.json；单位ms
31 / 32
分散布局（中位／P95，ms）
密集布局（中位／P95，ms）
缓存计算次数：3400 → 1700（各17次请求）
False复核仅为debug.generatedAt；排除调试时间后算法data一致
240输入点仅保留121意图点；真实并发、冷启动和高频240有效点未测。
目标数 | 30点 | 120点 | 240点
10 | 39.69 40.93 | 56.07 65.82 | 57.45 61.05
50 | 177.24 180.21 | 246.25 280.91 | 258.94 272.12
100 | 342.42 453.55 | 461.26 579.88 | 506.79 578.46
200 | 644.89 776.91 | 911.64 1181.71 | 1003.80 1308.94
目标数 | 30点 | 120点 | 240点
10 | 40.84 45.43 | 58.52 67.78 | 63.23 66.40
50 | 173.57 183.72 | 240.32 247.18 | 278.64 334.01
100 | 316.76 362.24 | 430.90 466.34 | 507.25 550.78
200 | 595.16 628.59 | 859.13 935.11 | 964.60 1006.75
Notes: 保留全部24种组合，避免只选最佳结果。缓存差异原始记录为False，后续审计定位到debug.generatedAt，排除该动态诊断字段后算法data一致。直接组件测量窗口与正式适配器窗口不同，不能混用。完整原始数据位于results.json和cache_difference_audit.json。
取材：results.json/api；cache_difference_audit.json；单位ms
本页材料：results.json/api；cache_difference_audit.json；单位ms

## Slide 32
算法原理与阶段验证
A9 独立效果验证与复现实验设计
参考 §12.3–§12.5；不填写未测准确率
32 / 32
生产并发、网络、完整冷启动和长时间尾部仍待验证。
模块 | 独立依据 | 指标 | 当前证据
聚类 | 成员归属标签 | 成对P/R、分组合并拆分 | 功能回归
队形 | 独立轨迹与群规模 | 混淆矩阵、macro-F1 | 功能回归
意图 | 专家标注与正常样本 | 精确率／召回率、误报漏报 | 规则回归＋案例
威胁 | 专家等级与解释 | 等级一致、排序合理性 | 规则回归
ETA | 真实抵达事件 | 误差、偏差、无效比例 | 基础功能
性能 | 固定设备／窗口／规模 | 中位数／P95、内存 | 24组串行＋局部对照
Notes: 下一阶段需要不同于训练数据和现有回归夹具的独立场景真值。聚类看误合并与误拆分，队形看混淆矩阵及F1，意图看精确率召回率与误报，ETA看误差和可用率。性能按冷启动、热态、并发和网络分层测量。拟开展实验不放入已测结果表，不以接口成功率代替算法准确率。
取材：参考 §12.3–§12.5；不填写未测准确率
本页材料：参考 §12.3–§12.5；不填写未测准确率